ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	ΠINAKAΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ	2

2.	ANTIKEIMENO THΣ MEΛETHΣ – ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	3

2.1.	Γενικά	3

2.2.	Θέση - αντικείμενο του έργου	4

2.2.1.	Περιοχή εγκατάστασης	4

2.2.2.	Χαρακτηριστικά του οικοπέδου	7

2.2.3.	Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά	8

2.2.4.	Υφιστάμενες χρήσεις και διαμορφώσεις	8

2.2.5.	Βλάστηση	8

2.2.6.	Φωτογραφική αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης	8

2.3.	Βασικές Επιλογές Σχεδιασμού	11

Υπόγειο	12

Ισόγειο	12

Όροφος	13

3.	ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ	15

3.1.	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	15

3.2.	ANAΛYΣΗ ΠPOTAΣHΣ	15

3.2.1.	Γενικά Συνθετικά Στοιχεία – Περιγραφή λύσης	15

3.2.2.	Υπόγειο	16

3.2.3.	Ισόγειο	16

3.2.4.	Όροφος	17

3.3	Μεγέθη χώρων	17

3.4.	Μορφολογία – Υλικά	18

3.5.	Περιβάλλων χώρος	20

3.5.1.	Γενικά	20

3.5.2.	Υπαίθριες δραστηριότητες – χωρικές ενότητες	21

3.5.3.	Χώροι πράσινου.	21

3.6.	Αρχές σχεδιασμού για εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες	23

3.7.	Χρωματική Πρόταση	25

3.8.	Στοιχεία Βιοκλιματικού Σχεδιασμού	26

3.9.	Φύτευση	27

4.	ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	29

5.	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ	32

# ΠINAKAΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

Για την σύνταξη της αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου “ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (1ος Ειδικός Προϋπολογισμός) ” και την εκτέλεση των σχεδίων συνεργάστηκαν:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ

A&S ARCHITECTS  (ΝΙΚΟΣ ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ – ΑΝΝΑ ΑΣΣΑΝΑ)

Στατική μελέτη :

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων :

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΒΑΘΕΙΑΣ

Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας 	:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ

Βιοκλιματική μελέτη :

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ

Μελέτη Φύτευσης:

ΝΕΟΚΛΕΙΑ ΒΟΛΟΒΙΝΗ

Τοπογραφική Μελέτη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΥΝΤΑΝΕΑΣ

# ANTIKEIMENO THΣ MEΛETHΣ – ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

## Γενικά

Ο Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας προτίθεται να κατασκευάσει Βρεφονηπιακό Σταθμό.

Από την τεχνική Υπηρεσία του δήμου συντάχθηκε Προμελέτη για να αποκτηθεί το πληροφοριακό υπόβαθρο για την περαιτέρω επεξεργασία του θέματος και να αποτελέσει την αρχή στις απαιτήσεις και τις δεσμεύσεις  που τίθενται προς όλους τους Διαγωνιζόμενους.

Η μελέτη προβλέπει την δημιουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού δυναμικότητας 45 παιδιών και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΑΠΟΦ. Π2β/οικ.2808 ΤΗΣ 15/31.7.1997 (ΦΕΚ 645 Β΄).

Ο Σταθμός θα αναπτυχθεί σε δύο ορόφους σε γωνιακό οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1.234,47 τ.μ.

## Θέση - αντικείμενο του έργου

### Περιοχή εγκατάστασης

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι ο νομός Αττικής και πιο συγκεκριμένα ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Το οικόπεδο  εγκατάστασης του Βρεφονηπιακού Σταθμού είναι γωνιακό επί δύο οδών εκ των οποίων η μία, οδός Επίκουρου πλ. 7,50 μ., γίνεται πεζόδρομος και από την οποία προβλέπεται και η είσοδος του Σταθμού. Είναι χαρακτηριστικό πως στην δυτική πλευρά το οικόπεδο συνορεύει με υφιστάμενο σχολικό συγκρότημα (Νηπιαγωγείο) το οποίο ανήκει στο ίδιο Ο.Τ.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  – ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

### Χαρακτηριστικά του οικοπέδου

Η οδική προσέγγιση του οικοπέδου γίνεται από την οδό Π. Καμαρίζας, πλάτους 10,00 μ. Στο νότο απέναντι από το οικόπεδο υπάρχει οικόπεδο (ελεύθερος χώρος) το οποίο καταλαμβάνει ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο και μελλοντικά θα μετατραπεί σε Βοτανικό κήπο. Η επιφάνεια του χώρου ανέρχεται σε 2.000,00 τ.μ. περίπου και η δημιουργία του θα αποτελέσει προέκταση του Βρεφονηπιακού Σταθμού για αναψυχή αλλά και εκμάθηση των νηπίων.

Χώρος για μελλοντική δημιουργία Βοτανικού Κήπου σε συνέχεια του Βρεφονηπιακού Σταθμού.

### Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά

Το σύνολο της έκτασης του οικοπέδου έχει ήπιες κλίσεις με κατεύθυνση Βορειοδυτικά προς Νοτιοανατολικά (από το υψηλότερο προς το χαμηλότερο σημείο αντίστοιχα).

### Υφιστάμενες χρήσεις και διαμορφώσεις

Στο οικόπεδο που πρόκειται να ανεγερθεί ο Βρεφονηπιακός Σταθμός  σήμερα δεν υπάρχουν υφιστάμενες κατασκευές.

### Βλάστηση

Εντός των ορίων του οικοπέδου δεν υπάρχουν υφιστάμενα δέντρα και επιφάνειες πρασίνου παρά μονάχα μπάζα που πρέπει να απομακρυνθούν.

Η μελέτη προσθέτει σειρά δέντρων καθώς και στοιχεία χαμηλής βλάστησης.

### Φωτογραφική αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης

Για την ορθότερη αντιμετώπιση του θέματος και την πληρότητα της μελέτης, έγινε επιτόπου επίσκεψη και φωτογράφηση, καθώς και αποτύπωση του οικοπέδου αλλά και του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου.

Ακολουθεί φωτογραφική αποτύπωση του οικοπέδου και της περιοχής, τόσο με πανοράματα από την πρόσφατη επίσκεψη της μελετητικής ομάδας στον τόπο του έργου, όσο και από τη χρήση δορυφορικών απεικονίσεων της περιοχής.

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΟΔΟ ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΠΟ ΒΟΡΡΑ)

ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΟΔΟ ΑΝΘΕΩΝ

ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΟΔΟ ΑΝΘΕΩΝ

ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΜΑΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ

## Βασικές Επιλογές Σχεδιασμού

Η προμελέτη για το έργο «Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού & Δημιουργία Βοτανικού Κήπου» έχει εκπονηθεί με βάσει τις οδηγίες της ΑΠΟΦ. Π2β/οικ.2808 ΤΗΣ 15/31.7.1997 (ΦΕΚ 645 Β΄)και την Προμελέτη.

Σε σχέση με τις προδιαγραφές του ΦΕΚ η Προμελέτη παρουσιάζει μια σειρά από ελλείψεις όσον αφορά το κτιριολογικό πρόγραμμα – έλλειψη απαιτούμενων χώρων.

Για να ικανοποιηθούν οι προδιαγραφές του ΦΕΚ επιλέγουμε να προχωρήσουμε σε μια επίλυση που θα μπορεί με τις ελάχιστες δυνατές τροποποιήσεις να ανταποκριθεί σε κάθε απαίτηση.

Όσον αφορά τις επιφάνειες των χώρων του Βρεφονηπιακού Σταθμού, αυτές προκύπτουν από το κτιριολογικό πρόγραμμα της ΑΠΟΦ. Π2β/οικ.2808 ΤΗΣ 15/31.7.1997 (ΦΕΚ 645 Β΄).

Το κτήριο όπως και στην προμελέτη αποτελείται από τρία επίπεδα, υπόγειο,  ισόγειο και Α΄ όροφο.

Στο υπόγειο προβλέπονται οι εξής χώροι:

Οι Η/Μ εγκαταστάσεις, Χώρος Ελέγχου, Αποθήκες (αποθήκη τροφίμων, αποθήκη, γενική αποθήκη), Ακάθαρτα και Είδη Καθαριότητας, Πλυντήριο – Σιδερωτήριο, Λινοθήκη καθώς και Χώρος Στάθμευσης τεσσάρων οχημάτων. Συνολικό εμβαδόν υπογείου 322,58 τ.μ.

Στο ισόγειο προβλέπονται οι εξής χώροι:

Ενότητα 1η : Οι κοινόχρηστες λειτουργίες : είσοδος – αναμονή, ιδιαίτερος χώρος για καροτσάκια

Ενότητα 2η : Χώροι προσωπικού και διοίκησης : γραφείο διοίκησης, γραφείο πολλαπλών χρήσεων, χώρος προσωπικού, αποδυτήρια – WC προσωπικού ανδρών, αποδυτήρια – WC προσωπικού γυναικών.

Ενότητα 3η : Χώρος φαγητού : τραπεζαρία, χώρος για την παρασκευή φαγητού – κουζίνα.

Ενότητα 4η : Τμήμα Παιδιών : αίθουσες (2) απασχόλησης νηπίων με τους αντίστοιχους χώρους Υγιεινής, χώρος απομόνωσης για άρρωστα παιδιά (μόνωση).

Ενότητα 5η : Χώροι Υγιεινής για το κοινό

Συνολικό εμβαδόν ισογείου 327,78 τ.μ.

Στον  όροφο προβλέπονται:

Ενότητα 1η : Τμήμα Βρεφών : αίθουσα απασχόλησης, αίθουσα ύπνου, χώρος παρασκευής γάλακτος, χώρος αλλαγών / λουτρού βρεφών

Ενότητα 2η : Τμήμα νηπίων : αίθουσες (2) ύπνου νηπίων με αντίστοιχους χώρους υγιεινής.

Συνολικό εμβαδόν ορόφου 166,54 τ.μ.

Η οριστική μελέτη προσφοράς ουσιαστικά διαφοροποιείται από την προμελέτη της υπηρεσίας έτσι ώστε να καλύψει όλες τις επιπλέον απαιτήσεις ενός σύγχρονου Βρεφονηπιακού Σταθμού και οι τροποποιήσεις που έγιναν, προέκυψαν από τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, από τις απαιτήσεις επικαιροποίησης της Προμελέτης, από την Στατική Μελέτη, από την Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη, από τη μελέτη της Παθητικής Πυροπροστασίας, από τη Μελέτη Φύτευσης  και φυσικά από τη μελέτη Βιοκλιματικού Σχεδιασμού και πάντα με γνώμονα την πλήρωση όλων των προδιαγραφών που θέτουν η ισχύουσα Νομοθεσία, η υπηρεσία και η προμελέτη.

Οι βασικές τροποποιήσεις που έγιναν για να ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου είναι αναλυτικά οι παρακάτω :

### Υπόγειο

Προβλέπονται πλέον 4 θέσεις στάθμευσης για να καλύψουν πλήρως όλες τις απαιτήσεις που της βέλτιστης λειτουργίας του Σταθμού (σύμφωνα με απάντηση σε ερώτημα απαιτούνται συνολικά 3 θέσεις στάθμευσης). Ταυτόχρονα για την εξυπηρέτηση του προσωπικού αλλά και της τροφοδοσίας του προβλέπονται άλλες δυο θέσεις στάθμευσης στο ισόγειο.

Υπάρχει πρόβλεψη για άμεση επικοινωνία της κουζίνας με την αποθήκη της στο υπόγειο μέσω εσωτερικού ανελκυστήρα τροφίμων.

Ιδιαίτερη μέριμνα υπάρχει επίσης έτσι ώστε όλοι οι χώροι του υπογείου που απαιτείται να έχουν φυσικό αερισμό και φωτισμό.

### Ισόγειο

Η πρόταση έχει βασικό στόχο να δημιουργήσει ενότητες που θα έχουν λειτουργική, νοηματική και χωρική ακολουθία αλλά ταυτόχρονα θα επιτρέπουν την αυτόνομη λειτουργία των επιμέρους ενοτήτων, δίχως η μία να επηρεάζει ή να παρεμποδίζει τη λειτουργία της άλλης σε χώρο και χρόνο. Σε ένα Βρεφονηπιακό Σταθμό οι λειτουργίες δεν είναι μόνο πολλές αλλά συμβαίνουν ταυτόχρονα σε τόπο και χρόνο και αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον προγραμματισμό των χρήσεων και το σχεδιασμό των χώρων. Οι χώροι είναι ενεργοί και μπορεί να χρησιμοποιούνται από άλλους χρήστες διαρκώς στην διάρκεια μιας ημέρας. Σε ένα περιβάλλον όπου οι δραστηριότητες αναμειγνύονται και αλληλεπικαλύπτονται, η μελέτη πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τον χρονικό συγχρονισμό των λειτουργικών απαιτήσεων. Για αυτό και στην πρόταση υπάρχει σαφώς η δυνατότητα για αυτονομία δίχως να επηρεάζεται η ροή των δράσεων του Σταθμού.

Βασικές συνθετικές – χωρικές προσθήκες είναι :

Το γραφείο πολλαπλών χρήσεων.

Ο χώρος του προσωπικού.

Ο ιδιαίτερος χώρος για τα καροτσάκια.

### Όροφος

Εμπλουτίζοντας την προμελέτη με τις προδιαγραφές που θέτει η ΑΠΟΦ. Π2β/οικ.2808 ΤΗΣ 15/31.7.1997 (ΦΕΚ 645 Β΄)στον όροφο και συγκεκριμένα στο τμήμα των Βρεφών έχει προστεθεί ένας επιπλέον χώρος, η Αίθουσα Απασχόλησης Βρεφών.

Παράλληλα έχουν προστεθεί χώροι υγιεινής για τις αίθουσες ύπνου των νηπίων.

Στον όροφο επίσης σημαντική προσθήκη είναι η δημιουργία ενός μεγάλου ελεύθερου χώρου με νότιο προσανατολισμό, ο οποίος είναι στεγασμένος σε τμήμα του, και οι διαστάσεις / αναλογίες του επιτρέπουν την χρήση του για πολλαπλά δρώμενα του Σταθμού.

Περιοχή Εκτός Ορίου Εργολαβίας

Σύμφωνα με την προμελέτη (τοπογραφικό σχέδιο),  αλλά και τις απαντήσεις της Υπηρεσίας, στην βόρια  πλευρά του οικοπέδου, ορίζεται τμήμα του οικοπέδου συνολικού εμβαδού 265,00 τ.μ. του οποίου οι διαμορφώσεις ως προς τον περιβάλλοντα χώρο είναι εκτός εργολαβίας.

Παράλληλα σημειώνεται πως κάθε κατασκευαστικό στοιχείο ανάλογα με την επίλυση (ενδεχομένως η ράμπα προς το υπόγειο) που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του κτιρίου περιλαμβάνεται στην εργολαβία.

Στην μελέτη η παραπάνω απαίτηση έχει εφαρμοστεί στο βόρειο τμήμα του οικοπέδου και φαίνεται αναλυτικά στα σχέδια.

# ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στις τροποποιήσεις που έγιναν σε σχέση με την προμελέτη λάβαμε υπόψη μας και τους εξής παράγοντες:

- Άνετη και ασφαλή κίνηση των χρηστών.

- Άνετη και ασφαλή χρήση των χώρων από άτομα με ειδικές ανάγκες και πλήρης κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών τους.

- Απόλυτη εναρμόνιση με τους κανόνες της πυρασφάλειας.

-Ανθεκτικότητα στο χρόνο και τη σκληρή χρήση όλων των προτεινόμενων υλικών και μεθόδων κατασκευής.

- Επίτευξη υψηλού αισθητικά αποτελέσματος.

## ANAΛYΣΗ ΠPOTAΣHΣ

### Γενικά Συνθετικά Στοιχεία – Περιγραφή λύσης

Το κτίριο ανάγεται στη ζωή της περιοχής και δηλώνει την παρουσία του. Είναι και λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τη ευρύτερη περιοχή, αποτελεί κοινωνικό πυρήνα, χώρο πολιτισμού και ζωής.

Η τοποθέτηση του Σταθμού έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε η έντονα πλαστική σύνθεση όγκων και επιφανειών να οργανώνεται με τέτοιο τρόπο που να απελευθερώνει στον νότο μεγάλο τμήμα του οικοπέδου για τις υπαίθριες δραστηριότητες του Σταθμού.

Ο ελεύθερος αυτός χώρος βοηθά στην λειτουργία την εκτόνωση του κτηρίου ενώ η τοποθέτηση του στο νότιο τμήμα του οικοπέδου αποτελεί τη συμβολική προέκταση του Βοτανικού Κήπου μέσα στον Σταθμό και παράλληλα αποτελεί το σημείο αναφοράς της ζωής του Σταθμού.

Ταυτόχρονα στον Βρεφονηπιακό Σταθμό υιοθετούμε καθαρές, εύληπτες γεωμετρικές χαράξεις και στερεομετρικές συγκροτήσεις, ενώ ταυτόχρονα επιχειρούμε να προσφέρουμε πλούσιες ή απροσδόκητες χωρικές εμπειρίες.

Η είσοδος στο κτίριο γίνεται μέσα από ένα ανάπτυγμα μεταλλικής πέργκολας  το οποίο την σηματοδοτεί και παράλληλα αποκτά σημαντικό ρόλο στην ανάγνωση και στην οργάνωση του κτιρίου αλλά και του περιβάλλοντα χώρου.

Ουσιαστικά παράγεται μια μεταβατική ζώνη – φίλτρο - που παίζει το ρόλο της οριοθέτησης, ενώ ταυτόχρονα είναι μια ζώνη αναγνώρισης, σηματοδότησης και ενοποίησης με ότι περιβάλλει το κτίριο.

Η μετάβαση είναι τόσο σημαντική για την ανθρώπινη εμπειρία, ώστε η έννοια του χώρου να μη μπορεί να προσδιοριστεί παρά μόνο με βάση τη χρονικότητα και την κίνηση. Τόσο ως διαδρομή όσο και ως περιπλάνηση – συναισθηματική ή σημασιολογική μεταλλαγή – η μετάβαση αποτελεί το μέσο με το οποίο η αρχιτεκτονική αρθρώνεται αντιληπτικά. Το μέσο που συγκροτεί τη νόηση και τη συνείδηση μας για τους τόπους και τις δομικές τους ιδιότητες.

### Υπόγειο

Ο χώρος του υπογείου διαχωρίζεται σε τρεις βασικές ενότητες :

Ενότητα 1η : Χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων - Χώρος Ελέγχου

Ενότητα 2η : Χώροι Υποστήριξης Σταθμού :, Αποθήκες (αποθήκη τροφίμων, αποθήκη, γενική αποθήκη), Ακάθαρτα και Είδη Καθαριότητας, Πλυντήριο – Σιδερωτήριο, Λινοθήκη.

Ενότητα 3η : Χώρος στάθμευσης. Υπάρχει πρόβλεψη για τέσσερεις θέσεις στάθμευσης (μία για ΑΜΕΑ).

Σε όλους τους χώρους του υπογείου που απαιτείται υπάρχει πρόβλεψη για φυσικό αερισμό και φωτισμό.

### Ισόγειο

Η κεντρική είσοδος του κτιρίου είναι ελαφρά υπερυψωμένη από την στάθμη εισόδου στον περιβάλλοντα χώρο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται άμεσα  η πρόσβαση των ΑΜΕΑ. Η κύρια είσοδος του κτιρίου γίνεται μέσα από το αίθριο μέσα από ένα ανάπτυγμα μεταλλικής πέργκολας, γεγονός που επιτρέπει μια ομαλή μετάβαση των χρηστών τόσο χωρικά (από το περιβάλλον στο εσωτερικό, όσο και θερμικά με σταδιακή μεταβολή θερμοκρασίας.

Ουσιαστικά το ισόγειο διαχωρίζεται λειτουργικά σε πέντε ενότητες με διαφορετικό χαρακτήρα :

Ενότητα 1η : Οι κοινόχρηστες λειτουργίες : είσοδος – αναμονή, ιδιαίτερος χώρος για καροτσάκια

Ενότητα 2η : Χώροι προσωπικού και διοίκησης : γραφείο διοίκησης, γραφείο πολλαπλών χρήσεων, χώρος προσωπικού, αποδυτήρια – WC προσωπικού ανδρών, αποδυτήρια – WC προσωπικού γυναικών.

Ενότητα 3η : Χώρος φαγητού : κοινόχρηστος χώρος εστιατορίου, χώρος για την παρασκευή φαγητού – κουζίνα.

Ενότητα 4η : Τμήμα Παιδιών : αίθουσες (2) απασχόλησης νηπίων με τους αντίστοιχους χώρους Υγιεινής, χώρος απομόνωσης για άρρωστα παιδιά (μόνωση).

Ενότητα 5η : Χώροι Υγιεινής για το κοινό.

Ο χώρος αναμονής υποδέχεται τους χρήστες, ενώ για την εξυπηρέτηση των γονέων έχει προβλεφθεί σε επαφή χώρος για τα παιδικά αμαξίδια καθώς και χώρος υγιεινής για το κοινό. Η είσοδος έχει άμεση επόπτευση από το γραφείο της διευθύντριας έτσι ώστε να αποτρέπονται ανεπιθύμητοι επισκέπτες.

### Όροφος

Η πρόσβαση στον όροφο γίνεται μέσω των δύο κλιμακοστασίων.  Στο κεντρικό κλιμακοστάσιο που βρίσκεται σε επαφή με την είσοδο - αναμονή υπάρχει και πυρήνας ανελκυστήρα. Το δεύτερο κλιμακοστάσιο είναι εξωτερικό (ανοιχτό). Στον όροφο τους χρήστες υποδέχεται ένας μικρός χώρος αναμονής, ο οποίος και οδηγεί στις δύο ενότητες του ορόφου :

Ενότητα 1η : Τμήμα Βρεφών : αίθουσα απασχόλησης, αίθουσα ύπνου, χώρος παρασκευής γάλακτος, χώρος αλλαγών / λουτρού βρεφών

Ενότητα 2η : Τμήμα νηπίων : αίθουσες (2) ύπνου νηπίων με αντίστοιχους χώρους υγιεινής.

Δώματα – Στέγες

Η δημιουργία δωμάτων επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση φωτοβολταικών συστημάτων και ηλιακών συλλεκτών. Η χωρική άνεση παράλληλα επιτρέπει την εγκατάσταση τους υπό την βέλτιστη κλίση για την καλύτερη ενεργειακή απόδοση.

Όλες οι εγκαταστάσεις που χωροθετούνται στο δώμα είναι επισκέψιμες. Η πρόσβαση στο δώμα επιτυγχάνεται μέσω ανεμόσκαλας.

### Μεγέθη χώρων

Το μικτό ύψος του υπογείου διαμορφώνεται στα 3,20  μ.

Το μικτό ύψος του ισογείου διαμορφώνεται στα 3,40 μ. και του Α΄ ορόφου στα 3,40 μ.

Οι διαστάσεις όλων των χώρων έχουν τηρηθεί σε σχέση με τις προδιαγραφές που ορίζει το κτιριολογικό πρόγραμμα της ΑΠΟΦ. Π2β/οικ.2808 ΤΗΣ 15/31.7.1997 (ΦΕΚ 645 Β΄).

Το καθαρό ύψος του υπογείου διαμορφώνεται στα 2,85 μ.

Το καθαρό ύψος του ισογείου διαμορφώνεται στα 2,80 (στις αίθουσες, στην τραπεζαρία, στην είσοδο) και στα  2,50 μ. (στους διαδρόμους κίνησης, στους χώρους προσωπικού, στα αποδυτήρια, στα γραφεία).

Το καθαρό ύψος του Α΄ ορόφου διαμορφώνεται στα 2,60 (αίθουσες νηπίων και βρεφών) και στα 2,50 μ. (διάδρομοι κίνησης).

Το ελάχιστο πλάτος των διαδρόμων κυκλοφορίας των παιδιών είναι 1,80 μ.

## Μορφολογία – Υλικά

Υπάρχει ουσιαστικά η συγκρότηση του κτιρίου πάνω σε ένα βασικό δομικό κανόνα.

Η πιο μικρή λεπτομέρεια και το γενικό συνολικό σχήμα και μέγεθος, βγαίνουν από το ίδιο πνεύμα, μέσα από την ίδια αίσθηση, μέσα από την ίδια διάθεση, για μια καθαρή σύνθεση.

Επιλέγεται μια μινιμαλιστική αίσθηση των επιφανειών που χαρακτηρίζεται από την επιδίωξη του ελάχιστου, το άγγιγμα του ορίου, το "λίγο πριν" από την εξαφάνιση της φόρμας. Αυτό  έχει στόχο την εξοικείωση του ανθρώπου - χρήστη με την υλική απουσία περιττών πραγμάτων που "βαραίνουν" τη σκέψη του και την καθημερινότητά του, την αποδέσμευση από κάθε "ανώτερη" - περίπλοκη διαδικασία σκέψης και την επαναφορά σε μια πρωταρχική λειτουργία της αντίληψης, δίχως φλυαρίες και υπερβολές.

Στο πλαίσιο αυτό η κατασκευαστική ποιότητα και η επεξεργασία των υλικών αποκτά θεμελιώδη σημασία γιατί αποδίδει στα μέρη και στο όλο μια πνευματική ένταση. Η λεπτομέρεια είναι μια σύλληψη, τόσο ο χώρος όσο και τα υλικά επιλέγονται με κριτήρια  το χρώμα, την υφή, την αίσθηση της διαφάνειας και της αδιαφάνειας, τη θερμότητα και φυσικά την αφή.

Ο σοβάς, το σίδερο και το μέταλλο διατηρούν την αυτοτέλεια και την καθαρότητά τους και ταυτόχρονα μορφώνουν ένα ομοιογενές σύνολο και υπάγονται σε μια αυστηρή συνολική λογική.

Χρησιμοποιούνται για να μορφωθεί ο αρχιτεκτονικός χώρος. Λειτουργούν ως όρια που διαχωρίζουν λειτουργίες, ποιότητες χώρου, εσωτερικά και εξωτερικά περιγράμματα, αλλά και για να σηματοδοτήσουν υλικές χωρικές συνέχειες και ασυνέχειες.

Στη συνολική αίσθηση του κτιρίου παίζει καθοριστικό ρόλο το στοιχείο του φυσικού φωτισμού που αναδεικνύει την υφή των υλικών αλλά και τις αναλογίες και τις "βαρύτητες" των χώρων.

Το κτήριο διαμορφώνεται  σε ένα σύνολο απλών και διακριτών όγκων που δημιουργούν ένα ενιαίο σύνολο εύκολα αναγνώσιμο και οικείο προς το κοινό. Το υλικό που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο είναι ο σοβάς. .Για τα κουφώματα των όψεων, επιλέχθηκε η λύση των ανοιγοανακλινόμενων και των συρόμενων  παράθυρων με διπλούς υαλοπίνακες. Έχει γίνει πλήρης υπολογισμός ώστε να καλύπτονται σε κάθε χώρο οι ανάγκες φυσικού φωτισμού και αερισμού.

Η χρησιμοποίηση διαφορετικών ειδών φωτιστικών επιφανειών / ανοιγμάτων – μεγάλα υαλοστάσια, μικρότερα ανοίγματα –η δημιουργία  κεντρικού χώρου αίθριου, η χρήση μεταλλικών κατασκευών (μεταλλική πέργκολα, σκιάδια κτλ) σκίασης, παράγουν διαφορετικής ποιότητας φωτιστικές συνθήκες και ρυθμίζουν κατάλληλα την οπτική επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον.

Βασικός στόχος της μελέτης είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου κτηρίου που θα ανταποκρίνεται τόσο στις λειτουργικές όσο και τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές απαιτήσεις που καλείται να καλύψει. Εκφράζει τον Δημόσιο χαρακτήρα του και είναι προσιτό στον καθημερινό χρήστη, σε παιδιά, προσωπικό και γονείς, τόσο πρακτικά, όσο και αισθητικά. Χρησιμοποιούνται σύγχρονα και ανθεκτικά υλικά και διακριτή τεχνολογία, που προσιδιάζουν στον χαρακτήρα και τη χρήση του κτηρίου, με συνέπεια ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και σε αρμονικούς συνδυασμούς μεταξύ τους.

Σαν στοιχείο ιδιαίτερης βαρύτητας χαρακτηρίζεται η ευχέρεια και η οικονομικότητα της συντήρησης των κατασκευών και φυσικά η ασφάλεια των παιδιών.

## Περιβάλλων χώρος

### Γενικά

Η κύρια είσοδος στο οικόπεδο βρίσκεται στην νότια πλευρά, όπου και υπάρχει  διευρυμένος πεζόδρομος πλάτους 7,50 μ. Ο εξωτερικός υπαίθριος χώρος του Σταθμού διαχωρίζεται σε δύο βασικές χωρικές ενότητες. Την ενότητα στην βορινή πλευρά η οποία και φυτεύεται στο μεγαλύτερο τμήμα της δημιουργώντας ένα φυσικό προστατευτικό όριο στον ψυχρό βορρά, και την ενότητα στον νότο στην οποία εκτονώνεται ολόκληρος ο σταθμός και στην οποία περιλαμβάνονται  οι βασικές υπαίθριες δραστηριότητες ενός Βρεφονηπιακού Σταθμού.

Αυτοί οι δύο υπαίθριοι χώροι, με τις διαφορετικές χωρικές ποιότητες  καλύπτουν τις ανάγκες εκτόνωσης του κτιρίου. Ουσιαστικά παράγεται ένας υπαίθριος χώρος με μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά  που μπορεί να φιλοξενήσει διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις.

Ο υπαίθριος χώρος άλλωστε είναι απαραίτητος για την καλή λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού και οφείλει να καλύπτει :

- Τις δραστηριότητες εκείνες που μπορούν, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, να μεταφέρονται σε υπαίθριο ή ημιυπαίθριο χώρο. Τέτοιες είναι το παραμύθι, το τραγούδι, τα ποιήματα, το ομαδικό παιχνίδι κλπ.

- Κάποιες δραστηριότητες που από τη φύση τους γίνονται αποκλειστικά ή κατά προτίμηση σε υπαίθριο χώρο. Τέτοιες είναι η γυμναστική, το παιχνίδι στην άμμο, το παιχνίδι του νερού, οι κατασκευές, η κηπουρική, η παιδική χαρά κτλ.

Είναι σημαντικό επιπλέον να τονίσουμε πως η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και η βλάστηση επηρεάζει σημαντικά το μικροκλίμα της περιοχής, καθορίζοντας την ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου.  Ο πιο σημαντικός ρόλος της βλάστησης στο δομημένο περιβάλλον είναι η συνεισφορά της στη μείωση της θερμοκρασίας του αέρα κατά τη θερινή περίοδο.

Πιο συγκεκριμένα, όταν η βλάστηση χρησιμοποιείται κοντά στα κτίρια για ηλιοπροστασία, μπορεί να μειωθεί το ψυκτικό φορτίο του κτιρίου. Παράλληλα, η βλάστηση συμβάλλει στη μείωση του θορύβου, ενώ επηρεάζει και το πεδίο ανεμοροής, μειώνοντας την ταχύτητα του ανέμου και παρέχοντας προστασία στο κτίριο.

Στην περίπτωση μας η ύπαρξη χώρου πρασίνου (δέντρων και φυτών) στη νότια πλευρά του κτιρίου και η φύτευση αειθαλών δέντρων από την μελέτη στη βορινή πλευρά για την ανάσχεση των βορείων ψυχρών ανέμων βοηθούν στη μείωση των θερμικών / ψυκτικών φορτίων του κτιρίου.

Τέλος όσον αφορά τα επίπεδα και τις προσβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, για την ομαλότερη λειτουργία του Σταθμού και για την ασφάλεια των παιδιών στον περιβάλλοντα χώρο η μελέτη έχει αποφύγει την δημιουργία σκαλιών και έχει δημιουργήσει μια ενιαία πλατφόρμα που φιλοξενεί όλες τις δραστηριότητες σε ένα συνεχές επίπεδο.

### Υπαίθριες δραστηριότητες – χωρικές ενότητες

Οι βασικές περιοχές που αναπτύσσονται στον υπαίθριο χώρο είναι οι εξής :

- Ελεύθερος χώρος ορόφου (εν μέρει στεγασμένος με μεταλλική πέργκολα : εξωτερικός πολυχώρος για δράσεις και δρώμενα, για παιχνίδια και παραστάσεις, για εκθέσεις και εκδηλώσεις.

- Στεγασμένοι υπαίθριοι χώροι οι οποίοι και εντάσσονται στις Αίθουσες των τομέων.

- Ελεύθερος πλακόστρωτος χώρος.

- Πράσινο και καθιστικά. Είναι ο χώρος που περιλαμβάνει ψηλό και χαμηλό πράσινο που επιλέχθηκε από την μελέτη φύτευσης και τηρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας των παιδιών.

- Χώρος κηπουρικής. Είναι ο χώρος που τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους ασχολούνται με την φύτευση και την  περιποίηση μικρών φυτών. Ο χώρος βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους ημιυπαίθριους χώρους εκτόνωσης των αιθουσών απασχόλησης.

- Χώρος για παιχνίδι με άμμο. Περιλαμβάνει σκάμματα με άμμο και οργανώνεται σε σχέση με τον ευρύτερο χώρο παιχνιδιού. Υπάρχει πρόβλεψη ώστε τα σκάμματα να καλύπτονται τις ώρες και τις μέρες που δεν χρησιμοποιούνται για να μην λερώνεται και να μην υγραίνεται η άμμος γιατί γίνεται ανθυγιεινή.

- Χώρος για παιχνίδι νερού. Το παιχνίδι του νερού είναι βασική δραστηριότητα για αυτό και στον ευρύτερο χώρο παιχνιδιού προβλέπεται πηγή νερού.

- Παιδική χαρά / κατασκευές. Η παιδική χαρά αποτελεί μια οργανωμένη περιοχή για παιχνίδι. Είναι εφικτό τις μέρες και τις ώρες που ο σταθμός δεν λειτουργεί τα παιδιά της γειτονιάς να χρησιμοποιούν τις κατασκευές τις παιδικής χαράς.

- Ανοιχτό θέατρο. Είναι ένας ανοιχτός αμφιθεατρικός χώρος στην νοτιοδυτική γωνία του οικοπέδου που επιτρέπει την χρήση του για δράσεις και δρώμενα, για παιχνίδια και παραστάσεις και εκδηλώσεις.

### Χώροι πράσινου.

Όσον αφορά τους χώρους πρασίνου  η μελέτη επιλέγει να παράγει ¨συγκροτήματα¨ πρασίνου με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ανάλογα με τον προσανατολισμό και τις χωρικές ενότητες στις οποίες αναπτύσσονται. Διακρίνει κανείς τρία βασικά πράσινα τμήματα : το βορινό (συνεχής υψηλή φύτευση που παράγει ένα φυσικό όριο προφύλαξης από το βορρά), το νότιο (μεγάλος ενιαίος υπαίθριος χώρος – παιδική χαρά / κατασκευές / ανοιχτό θέατρο αμφιθεατρικής διάταξης) και το δυτικό  (επίμηκες πράσινο υφάδι).

Αναλυτική αναφορά για τις αρχές και τις επιλογές των δέντρων και της βλάστησης γίνεται στο αντίστοιχο τεύχος της μελέτης φύτευσης.

## Αρχές σχεδιασμού για εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες

Αποτελεί στόχο και είναι απαιτητή η δημιουργία κατά το δυνατόν προσβασιμότητας σε όλους τους χώρους του κτιρίου των εμποδιζόμενων ατόμων και των ατόμων με αναπηρίες (ΑΜΕΑ).

Άτομα με Αναπηρίες ή άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), σύμφωνα με προηγούμενο ορισμό, είναι τα άτομα που έχουν μόνιμες ή προσωρινές βλάβες, ανικανότητες ή αναπηρίες ή συνδυασμό αυτών και οι οποίες μπορεί να προέρχονται από  φυσική, ψυχική ή νοητική ανεπάρκεια.

Εμποδιζόμενα άτομα είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς και τα άτομα με μειωμένες ικανότητες όπως ηλικιωμένα άτομα και υπερήλικες, έγκυες, παιδιά, γονείς με καροτσάκια, άτομα με ασυνήθεις διαστάσεις, άτομα με τραυματισμούς λόγω ατυχημάτων, τουρίστες και άνθρωποι που μιλούν άλλη γλώσσα και έχουν άλλο πολιτιστικό υπόβαθρο, κλπ.

Ο σχεδιασμός του κτηρίου, αλλά και του περιβάλλοντος χώρου του συγκροτήματος, με βάση τις απαιτήσεις και τις οδηγίες σχεδιασμού για τα εμποδιζόμενα άτομα και τα άτομα με αναπηρίες, έχει λάβει υπόψη κατά την εκπόνηση της μελέτης:

- Το σχεδιασμό των ειδικών εξυπηρετήσεων για άτομα με αναπηρίες, με μέτρο το χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου, ο οποίος αποτελεί τη δυσμενέστερη περίπτωση για την διαστασιολόγηση των χώρων και τη δυνατότητα κίνησής του.

- Τις ιδιαιτερότητες αντίληψης των άλλων κατηγοριών ΑΜΕΑ, π.χ ατόμων με προβλήματα όρασης κλπ.

Για το σκοπό αυτό ελήφθησαν υπόψη οι σχετικές διατάξεις:

- Του Ν.1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός», όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 2831/2000 και ισχύει σήμερα,

- Η 3046/304/30.1.1989 Υπουργική Απόφαση «Κτηριοδομικός Κανονισμός», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

- Οι Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου Μελετών για άτομα με Ειδικές Ανάγκες του ΥΠΕΧΩΔΕ

- Οι 52487/16-11-2001 (ΦΕΚ18Β/715-1-02) και 52488/16-11-2001 (ΦΕΚ 18/Β/715-1-02) αποφάσεις ΥΠ.ΠΕΧΩΔΕ και

- Η ισχύουσα ευρωπαϊκή και διεθνής νομοθεσία (π.χ. DIN, BS, Americans with Disabilities Arte-ADA κλπ) στα θέματα που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κανονισμούς, αποφάσεις, εγκύκλιους κλπ ή από τις παρούσες οδηγίες.

- Με το αρ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Β/18036/23.9.2002 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΑΑ.

Τα λουτρά περιλαμβάνουν τα ειδικά και κατάλληλα είδη υγιεινής, στην κατάλληλη θέση (αποστάσεις, ύψη κλπ) και με τα απαραίτητα υποστηρικτικά στοιχεία (καθρέπτης, μπάρες υποστήριξης, ειδικά ανοξείδωτα αξεσουάρ, κατάλληλες μπαταρίες κλπ). Η θύρα των λουτρών έχει καθαρό άνοιγμα 0,90 μ και είναι ανοιγόμενη προς τα έξω ή συρόμενη.

Εντός του λουτρού ΑΜΕΑ εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος περιστροφής του αμαξιδίου διαμέτρου 1,50 μ. Η λεκάνη είναι ειδική και εξυπηρετείται με καζανάκι χαμηλής πίεσης που χρησιμεύει και σαν στοιχείο στήριξης της πλάτης των χρηστών. Συνοδεύεται με ειδικό καπάκι (συνολικό ύψος 45-50 cm από το δάπεδο). Ο μηχανισμός του δοχείου ενεργοποιείται με εύχρηστο χειριστήριο. Το εμπρόσθιο άκρο της βρίσκεται σε απόσταση 0,75 – 0,80 εκ. από τον τοίχο. Εκατέρωθεν της λεκάνης προβλέπονται 2 οριζόντιες ειδικές μπάρες στήριξης (μια σταθερή και μια κινητή) μήκους 0,75 cm, αγκυρωμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αντέξουν φόρτιση τουλάχιστον 150 kg. Από τη μια (τουλάχιστον) πλευρά της λεκάνης προβλέπεται ελεύθερος χώρος πλάτους 0,90 μ. για την πλευρική προσέγγιση αμαξιδίου.

Ο νιπτήρας είναι ειδικός, διαστάσεων περίπου 0,68 Χ 0,60 μ. και τοποθετείται σε κατάλληλο ύψος, χωρίς κολώνα στήριξης, κατάλληλο εύκαμπτο σιφόνι, για να επιτρέπει την πρόσβαση του αναπηρικού αμαξιδίου στο κάτω μέρος του. Η μπαταρία είναι ενός μοχλού, με μακρύ ρουξούνι και μακρύ χειριστήριο. Προβλέπεται ειδικός ανκλινόμενος καθρέπτης. Προβλέπονται ειδικά επίτοιχα ανοξείδωτα αξεσουάρ (σαπωνοθήκες, χαρτοθήκες, πετσετοκρεμάστρες, άγκιστρα κλπ) που συμπληρώνουν το χώρο και τον καθιστούν εύχρηστο.

## Χρωματική Πρόταση

Γενικά:

Το χρώμα είναι οργανικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής σύνθεσης και ιδιαίτερα σημαντικό στην προσπάθεια δημιουργίας ευχάριστου εσωτερικού χώρου και διαμόρφωσης ενός συγκεκριμένου αρχιτεκτονικού ύφους, ενταγμένου στην κλίμακα της ευρύτερης περιοχής στην οποία ανήκει το κτίριο.

Χρησιμοποιούνται οι αρμόζοντες τύποι χρωματισμών ανάλογα με τη θέση της επιφάνειας που χρωματίζεται (μέσα ή έξω), το είδος και το χώρο που βρίσκεται.

Οι αποχρώσεις που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρμονικά δεμένες μεταξύ τους και θα δημιουργούν ευχάριστο περιβάλλον.

Γενικά ακολουθώντας τις βιοκλιματικές αρχές σχεδιασμού, προτείνονται ανοιχτόχρωμες χρωματισμένες επιφάνειες, που απορροφούν μικρό ποσοστό της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας, γιατί αντανακλούν το μεγαλύτερο μέρος και επομένως οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μειωμένες, συμβάλλοντας στη μείωση της υπερθέρμανσης του κτιρίου κατά τη θερινή περίοδο. Έτσι, αποφεύγονται οι μεγάλες αποκλίσεις της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του 24ώρου (έως και 23oC), μεταξύ των όψεων του κτιρίου, λόγω προσανατολισμού.

H πρότασή μας για τη χρωματική οργάνωση των όψεων του κτιρίου φαίνεται στα υπομνήματα  και τα έγχρωμα σχέδια όψεων.

Tο κυρίαρχα χρώματα είναι το πράσινο και το λευκό ενώ τη χρωματική σύνθεση συμπληρώνουν χρωματικές πινελιές από το βαθύ μωβ, το κίτρινο, το ροζ και το πορτοκαλί. Χρώματα που συνδυάζονται αρμονικά μεταξύ τους και δίνουν εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Η κατασκευή των εξωτερικών επιχρισμάτων όπου αυτή κρίνεται σκόπιμη ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις :

- Μορφολόγησης που επιδιώκεται

- Άρτιας τεχνικά εφαρμογής

- Εύκολης και οικονομικής συντήρησης ή επισκευής.

- Προστασίας του κτιρίου και των επιμέρους κατασκευών

Tο  ροζ, το κίτρινο και το πορτοκαλί χρησιμοποιούνται στις Μεταλλικές κατασκευές των κουφωμάτων.

Στις Μεταλλικές κατασκευές χρησιμοποιείται πράσινο χρώμα:

- Κιγκλιδώματα

- Ανεμόσκαλα

Εξαίρεση αποτελούν οι πέργκολες που έχουν μωβ χρώμα.

Τα μεταλλικά στοιχεία του έργου θα είναι απαραιτήτως επεξεργασμένα και προστατευμένα, έτσι ώστε να έχουν αυξημένη αντοχή στις δυσμενείς επιπτώσεις του περιβάλλοντος.

## Στοιχεία Βιοκλιματικού Σχεδιασμού

Βασική συνθετική πρόθεση της μελέτης είναι να παραχθεί ένα κτίριο με βιοκλιματικές αρχές σχεδιασμού. Η αναζήτηση και η χρήση σύγχρονων δομικών υλικών με όσο το δυνατόν μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον αποτέλεσε κυρίαρχο στόχο στο σχεδιασμό. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της τοποθέτησης στοιχείων βιοκλιματικού χαρακτήρα στις όψεις.

Επιπλέον η υλοποίηση του έργου γίνεται σεβόμενη τον τόπο (τόσο το πνεύμα του όσο και την τοπογραφία του) λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές ανακατατάξεις. Οι απόψεις του νατουραλιστή φιλόσοφου Χένρι Θόρο συνοψίζουν με τον καλύτερο τρόπο το πνεύμα που διέπει το έργο : ‘’Σε τι χρησιμεύει ένα κτίριο εάν δεν έχουμε ένα βιώσιμο πλανήτη να το αποθέσουμε; ‘’.

Σκοπός της ενεργειακής μελέτης είναι η δημιουργία συνθηκών θερμικής άνεσης σε όλους τους χώρους του κτιρίου σε συνδυασμό με την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού, φωτισμού.

Με βάση τα κλιματολογικά δεδομένα της περιοχής  του Βρεφονηπιακού Σταθμού, τον προσανατολισμό του οικοπέδου, την θέση του κτιρίου εντός του οικοπέδου και τις εσωτερικές συνθήκες θερμικής άνεσης που θέτουν οι τεχνικές Οδηγίες, μελετήθηκαν τα δομικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, τα ανοίγματα, τα υαλοστάσια, ο εξωτερικός χρωματισμός του κτιρίου, καθώς και ο σκιασμός για τη μείωση των ψυκτικών φορτίων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ιδιαίτερα στις δυσκολότερες όψεις του κτιρίου με δυτικό και ανατολικό προσανατολισμό.

Επίσης μελετήθηκε η χρήση φωτοβολταικών στοιχείων στο δώμα του κτιρίου.

Το νέο κτίριο, σχεδιάστηκε με σκοπό τη συμβολή του στην προστασία του Περιβάλλοντος.

Τέλος, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου γύρω από το κτίριο, με τις κατάλληλες δεντροφυτεύσεις, όπου αυτό είναι εφικτό, επηρεάζει σημαντικά τον καθορισμό της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου.  Διαγραμματικά αξίζει να αναφέρουμε μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία βιοκλιματικών αρχών σχεδιασμού που είχαν ιδιαίτερο ρόλο στο γενικό σχεδιασμό του κτιρίου :

- Χρήση ενεργειακά αποδοτικών δομικών υλικών στο κτίριο.

- Σκιασμός αιθουσών με σύστημα μεταλλικής πέργκολας σε συνέχεια του κλειστού χώρου.

- Σκιασμός με σύστημα μεταλλικών κατασκευών (boxes) των δυσμενών από ηλιασμό όψεων του κτιρίου.

- Αποδοτικότερη χρήση και εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας- πρόβλεψη για τοποθέτηση φωτοβολταικών πανέλων και ηλιακών συλλεκτών στο δώμα.

- Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και δημιουργία κατάλληλου χώρου πρασίνου, με φύτευση αειθαλών δέντρων, στη βορειοδυτική πλευρά, για την ανάσχεση των βορείων ψυχρών ανέμων, που βοηθούν στη μείωση των θερμικών φορτίων του κτιρίου. Εξωτερική βλάστηση. Με την επιλογή κατάλληλων φυτών και δένδρων διαμορφώνεται ένας φυσικός προστατευτικός μανδύας που περιορίζει τις υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, καθαρίζει τον αέρα, σκιάζει το έδαφος ή εξομαλύνει τις απότομες μεταβολές της υγρασίας. Τα φυτά-δένδρα θα χρησιμοποιούνται παράλληλα για να φιλτράρουν και να οδηγήσουν τη ροή του αέρα, επηρεάζοντας τον αερισμό.

- Τα φυτά ουσιαστικά θα  χρησιμοποιούνται σαν διακόπτες της ροής του αέρα κρατώντας έξω από το κτίριο τους ανεπιθύμητους θερμούς καλοκαιρινούς και κρύους χειμωνιάτικους ανέμους.

- Κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών ενέργειας για τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στην καθημερινή τους ζωή μέσα στο κτίριο – ενεργειακή συνείδηση.

- Εξασφάλιση δροσισμού του κτιρίου μέσω των παραθύρων.

- Εξοικονόμηση ενέργειας από την σωστή επιλογή του συστήματος φωτισμού των κτιρίων.

- Σωστή επιλογή υλικών και των διαστάσεων των τοίχων. Η λεγόμενη ‘’θερμική μάζα’’ έχει τιμές που αμβλύνουν τις ακραίες θερμοκρασίες οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν στο εξωτερικό περιβάλλον. Με άλλα λόγια το κέλυφος θα συμβάλλει  σε σημαντικό βαθμό στη διατήρηση της θερμοκρασίας των εσωτερικών χώρων, ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι.

Ανακεφαλαιώνοντας πρέπει να επισημάνουμε πως στον βιοκλιματικό σχεδιασμό του κτιρίου υπήρχε σοβαρή ενασχόληση με τρία βασικά θέματα:

την παθητική θέρμανση, το φυσικό δροσισμό και το φυσικό φωτισμό των χώρων, έτσι ώστε και η κατανάλωση ενέργειας να περιοριστεί και η ποιότητα ζωής στους εσωτερικούς χώρους να βελτιωθεί, μέσα από ένα περιβάλλον που θα θερμαίνεται, θα ψύχεται και θα φωτίζεται με φυσικό κατά το δυνατόν τρόπο.

Αναλυτική αναφορά γίνεται στο αντίστοιχο τεύχος της ενεργειακής – βιοκλιματικής μελέτης.

## Φύτευση

Οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που προκύπτουν στα θέματα της διαμόρφωσης των φυτοτεχνικών επεμβάσεων του περιβάλλοντος χώρου του Βρεφονηπιακού Σταθμού είναι:

- Η ασφάλεια για τα παιδιά που θα φιλοξενούνται στον Βρεφονηπιακό Σταθμό.

- Η εναρμόνιση των φυτοτεχνικών επεμβάσεων με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

- Η επιλογή κατάλληλων φυτοτεχνικών επεμβάσεων ώστε ο περιβάλλοντας χώρος να αποτελεί φυσική προέκταση του συγκροτήματος του Σταθμού και των λειτουργιών του.

- Η περιβαλλοντική αναβάθμιση του χώρου.

- Η δημιουργία ενός ευχάριστου μικροκλίματος για τους επισκέπτες και χρήστες του χώρου.

- Η λειτουργικότητα των χώρων.

- Η αισθητική κάλυψη της εικόνας της συνολικής έκτασης.

- Η διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας σε θέματα επιλογής του φυτικού υλικού.

- Η προστασία της υφιστάμενης βλάστησης.

- Η κατά το δυνατόν αειφόρος ανάπτυξη των προτεινόμενων φυτοτεχνικών επεμβάσεων με επακόλουθο την μειωμένη συντήρηση.

- Τέλος, η αποτελεσματικότητα της εργολαβίας, ο συντονισμός και το σωστό χρονοδιάγραμμα για την έγκαιρη περάτωση του έργου.

Γενικές αρχές φύτευσης

Η πρόταση των φυτοτεχνικών διαμορφώσεων περιλαμβάνει φυτικά είδη που συντελούν στην εκπλήρωση όλων των προαναφερθέντων ιδιαίτερων απαιτήσεων του έργου.

Πιο αναλυτικά, κατά τη σχεδίαση της Φυτοτεχνικής Μελέτης αντιμετωπίστηκαν τα παρακάτω θέματα:

- Η ασφάλεια των παιδιών

- Η εναρμόνιση με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού

- Η υφιστάμενη βλάστηση και η οικολογία της περιοχής

- Αισθητική αναβάθμιση του χώρου του έργου

Οι βασικές αρχές για την επιλογή του κατάλληλου φυτικού υλικού είναι οι εξής:

Σωστή αναλογία φυλλοβόλων - αειθαλών δένδρων και θάμνων, λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα και τις παραμέτρους της βιοκλιματικής σχεδίασης.

- Ποικιλομορφία στην εποχή άνθησης (ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, στο χρώμα των ανθέων, στην υφή του φυλλώματος κ.λ.π).

- Προσαρμογή στο μικροκλίμα της περιοχής, χρήση ιθαγενούς φυτικού υλικού.

- Μειωμένη απαίτηση φυτικού υλικού σε συντήρηση και δυνατότητα αυτού για αειφόρο ανάπτυξη.

- Φυτά ανθεκτικά σε φυτοπαθολογικές και εντομολογικές ασθένειες.

- Φυτά με μικρές απαιτήσεις σε νερό.

Αναλυτική αναφορά για τις αρχές και τις επιλογές των δέντρων και της βλάστησης γίνεται στο αντίστοιχο τεύχος της μελέτης φύτευσης.

# ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

# ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ